## Slide 1
INFLUÊNCIA DAS CHUVAS NA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMO HUMANO
Dr. Germán Sanz Lobón
Dr. Paulo Sérgio Scalize
Dra. Isabel Margarida Horta Ribeiro Antunes
Dra. Maria Teresa Durães Albuquerque

## Slide 2
Introdução
A água é um fator de risco social, econômico e ambiental.
A otimização nos processos e operações para o abastecimento pode supor um aumento da qualidade da água fornecida.
A coleta de novos dados e o monitoramento são a base do desenvolvimento de novas ferramentas que ajudem na toma de decisões políticas sustentáveis.

## Slide 3
Justificação
A adequação dos processos nas ETAs em relação às condições meteorológicas, pode aperfeiçoar a gestão dos recursos e a qualidade da água.
Uso das a variável meteorológica e climática da precipitação, com a finalidade de estabelecer uma relação entre as estações climáticas e a variação dos parâmetros da água distribuída à população.

## Slide 4
Objetivos
A hipótese inicial é que a precipitação pode influenciar a qualidade da água tratada.
E partindo de técnicas estatísticas trata-se de identificar as relações entre os diferentes parâmetros analisados.

## Slide 5
Área de Estudo: o estado de Goiás
Clima “Tropical de Savana com estação seca de inverno” com duas estações:
  A chuvosa (outubro a março): >100 mm/mês
  A seca (abril a setembro): <100 mm/mês
Pela importância do setor primário na região, o estado encontra-se na dependência dos recursos hídricos para um desenvolvimento sustentável.

## Slide 6
Área de Estudo: o estado de Goiás
http://www.sieg.go.gov.br/

## Slide 7
Metodologia
As amostras foram coletadas na saída do tratamento e na rede de distribuição, conforme estabelecido pela Portaria 2.914 .
Foram coletadas 2.327 pontos distribuídos por 221 municípios.
O período de coleta foi entre julho de 2012 e julho de 2013.
O analises estatístico realizou-se com o software XLSTAT Versão 2014.5.03.

## Slide 8
Metodologia

## Slide 9
Metodologia
Em uma primeira aproximação, foi feita Uma Análise de Componentes Principais (Coeficiente de Sperman) exploratória com todos dados.
Parâmetros estudados:
  alcalinidade total
  Alumínio
  Cloreto
  cloro residual livre
  CO2 livre
  condutividade a 25 °C
  cor aparente
  dureza total
  ferro total
  Fluoreto
  oxigênio consumido
  pH
  sólidos totais dissolvidos
  Turbidez

## Slide 10
Metodologia
Partindo da ACPs exploratoria, foram feitas duas novas, discriminando amostras coletadas na estação seca e chuvosa.
Desta forma foi possível concluir sobre a existência, ou não, de uma variação significativa da qualidade da água, face ao regime de precipitação.

## Slide 11
Resultados
A metodologia exploratória da estatística multivaridada identificou os padrões predominantes entre os parâmetros estudados
Sendo o ponto de partida para a formulação de hipótese sobre a influência da precipitação na qualidade da água.

## Slide 12
Resultados
Alcalinidade
Total
Aluminio
Cloretos
Cloro Residual
CO2 Livre
Condutividade
25C
Cor aparente
Dureza Total
Ferro Total
Fluoreto
Oxigenio
Consumido
pH
Sol Tot Dissolv
Turbidez
Bact Heterotrf
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
F1 (24,21 %)
Variáveis (eixos F1 e F2: 42,28 %)
F2 (1807 %)
Relação Inversa
Relação Inversa

## Slide 13
Resultados
A partir da Figura 2 podem ser observadas algumas relações:
  Direta:
    turbidez e ferro
  Inversas
    Cloretos e CO2 livre com o Ph
    Oxigênio consumido e o cloro residual.
Separando as amostras conforme o regime pluviométrico
  As analises permitiram evidenciar que os valores de condutividade elétrica são mais elevados na época da seca, visto que ocorre o efeito de concentração
  Outro grupo de parâmetros são os cloretos e o CO2 que deixam de se relacionar.

## Slide 14
Resultados
SECA | F1 | F2 | F3 | F4
Alcalinidade Total | -0.484 | 0.397 | 0.152 | -0.630
Aluminio | -0.130 | -0.023 | 0.798 | 0.105
Cloretos | -0.799 | -0.102 | -0.113 | 0.336
Cloro Residual | 0.011 | 0.571 | 0.544 | -0.296
CO2 Livre | -0.849 | 0.327 | 0.055 | -0.135
Condutividade 25C | 0.388 | 0.847 | -0.155 | 0.104
Dureza Total | 0.366 | 0.461 | 0.197 | -0.135
Ferro Total | -0.098 | 0.476 | -0.084 | 0.521
Fluoreto | -0.127 | -0.203 | 0.747 | 0.372
Oxigenio Consumido | 0.673 | -0.405 | 0.278 | -0.278
pH | 0.883 | -0.260 | -0.037 | -0.065
Sol Tot Dissolv | 0.356 | 0.864 | -0.117 | 0.062
Bact Heterotrf | -0.402 | -0.243 | -0.223 | -0.488
Alcalinidade
Total
Aluminio
Cloretos
Cloro Residual
CO2 Livre
Condutividade
25C
Cor aparente
Dureza Total
Ferro Total
Fluoreto
Oxigenio
Consumido
pH
Sol Tot
Dissolv
Turbidez
Bact Heterotrf
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
F1 (23,55 %)
Variáveis (eixos F1 e F2: 44,08 %)
Rela
çã
o inversa
F2 (20,53 %)

## Slide 15
Alcalinidade
Total
Aluminio
Cloretos
Cloro Residual
CO2 Livre
Condutividade
25C
Cor aparente
Dureza Total
Ferro Total
Fluoreto
Oxigenio
Consumido
pH
Sol Tot
Dissolv
Turbidez
Bact Heterotrf
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
F1 (23,55 %)
Variáveis (eixos F1 e F2: 44,08 %)
Resultados
F1 (20,53 %)
Relação Inversa

## Slide 16
Resultados
CHUVOSA | F1 | F2 | F3 | F4
Alcalinidade Total | 0.793 | -0.321 | -0.190 | 0.145
Aluminio | -0.344 | 0.104 | -0.009 | 0.828
Cloretos | 0.594 | -0.162 | 0.243 | -0.174
Cloro Residual | 0.458 | 0.567 | -0.349 | 0.013
CO2 Livre | -0.430 | 0.812 | 0.282 | 0.086
Condutividade 25C | 0.919 | 0.214 | 0.087 | -0.012
Dureza Total | 0.836 | 0.245 | 0.061 | -0.094
Ferro Total | 0.070 | -0.061 | 0.863 | -0.103
Fluoreto | 0.329 | -0.306 | 0.173 | 0.767
Oxigenio Consumido | -0.685 | -0.613 | 0.024 | -0.168
pH | 0.656 | -0.667 | -0.264 | -0.005
Sol Tot Dissolv | 0.917 | 0.256 | 0.148 | 0.036
Bact Heterotrf | 0.139 | -0.278 | 0.644 | 0.028
Alcalinidade
Total
Aluminio
Cloretos
Cloro
Residual
CO2 Livre
Condutividade
25C
Cor aparente
Dureza Total
Ferro Total
Fluoreto
Oxigenio
Consumido
pH
Sol Tot
Dissolv
Turbidez
Bact
Heterotrf
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
F1 (33,19 %)
Variáveis (eixos F1 e F2: 50,03 %)
F2 (16,84 %)

## Slide 17
Resultados
Alcalinidade
Total
Aluminio
Cloretos
Cloro
Residual
CO2 Livre
Condutividade
25C
Cor aparente
Dureza Total
Ferro Total
Fluoreto
Oxigenio
Consumido
pH
Sol Tot
Dissolv
Turbidez
Bact
Heterotrf
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
F1 (33,19 %)
Variáveis (eixos F1 e F2: 50,03 %)
F1 (16,84 %)
Relação Inversa
Relação Inversa

## Slide 18
Resultados
Na ACPs da seca observa-se a influencia das precipitações
  O CO2 varia inversamente com O2, pois o CO2 da água dependerá do contato direto com o ar atmosférico e neste contato a quantidade de O2 dissolvido na água decresce.
Todos os outros parâmetros são independentes.
Muitas das amostras não são bem explicadas e parece existir um anómalo severo para o Ferro e outro para a alcalinidade.
Finalmente conhecida essa influencia, devem ser avaliadas metodologias que permitam relacionar a quantidade e intensidade das precipitações como a mudança da qualidade da água.

## Slide 19
Conclusões
Existe uma influencia das precipitações sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano
Existe uma relação forte entre os parâmetros turbidez e ferro total que mostraram uma correlação significativa entre eles no fator F1.
Comparando as duas ACPs e tentando retirar conclusões quanto à “qualidade da água”, será importante considerar as atividades desenvolvidas na região e sua geologia para justificar as variações encontradas com menores incertezas.
Contudo, qualquer alteração da qualidade da água bruta deveria ser assumida pelas tecncologias empregadas nas ETAs, sendo suficientes para manter a mesma qualidade da água tratada.

## Slide 20
Muito Obrigado